## Slide 1: Prévision day-ahead France Chronos-2 et ses correcteurs
Prévision du 9 septembre 2026
Rapport France
Présentation simple
Modèle et résultats
09 SEPT. 2026
FORECAST FRANCE
Notes: Objectif oral : présenter en quelques minutes le fonctionnement du modèle et les principaux résultats du rapport France.
Sources : C:\Users\BQ6757\chronos2_v1\runs\exports\2026-09-09\fr\kalman\forecast_fr_2026-09-09_kalman.csv
Rapport associé : runs/exports/2026-09-09/fr/kalman/forecast_fr_2026-09-09_kalman.html

## Slide 2: Du signal brut au rapport publié
Données disponibles à D−1
Prix récents, calendrier et prévisions de charge résiduelle sur cinq pays.
Prévision et correction
Chronos-2 produit P10, P50 et P90. Le correcteur résiduel apprend les erreurs récurrentes.
Kalman et publication
Le filtre admissible le plus performant est retenu, puis les contrôles produisent le CSV et le rapport HTML.
1 · ENTRÉES
2 · MODÈLE
3 · SORTIE
Notes: Message clé : le modèle est un pipeline causal. Au moment de prévoir une journée, seules les informations déjà disponibles sont utilisées.
L’absence de fuite future signifie qu’aucune observation postérieure à la date de prévision n’entre dans l’entraînement, la sélection ou la correction appliquée à cette prévision.
Sources : Forecast.ps1, chronos2_hourly/kalman_residual.py, deliverables/Note_explicative_Kalman.txt.

## Slide 3: Trois étages, trois rôles complémentaires
Chronos-2
Transformer préentraîné de type encodeur-only
Lit l’historique et les variables connues
Produit directement P10, P50 et P90
Correcteur résiduel
Moyenne de CatBoost et HistGradientBoosting
Prévoit l’erreur restante de Chronos-2
Décale les trois quantiles de façon identique
Filtre de Kalman
Suit le biais récent au fil des jours
Teste plusieurs dynamiques sans fuite future
Peut conserver la prévision inchangée
Chaque étage traite une source d’erreur différente, du signal de fond jusqu’aux écarts les plus récents.
FONCTIONNEMENT DU MODÈLE
Notes: Chronos-2 est un transformer encodeur-only pour séries temporelles. Il encode le contexte historique et les covariables, puis une tête de prédiction produit l’horizon futur sous forme de quantiles.
Le correcteur résiduel apprend la quantité observée moins la médiane Chronos-2. CatBoost et HistGradientBoosting construisent chacun une suite d’arbres qui corrige progressivement les erreurs du modèle précédent. Leurs prédictions sont moyennées à parts égales.
Le filtre de Kalman assimile ensuite uniquement les erreurs déjà observées. La gouvernance compare plusieurs filtres à une identité sans correction et n’applique un filtre que s’il apporte un gain récent.
Sources : https://huggingface.co/amazon/chronos-2 ; https://github.com/amazon-science/chronos-forecasting/blob/main/src/chronos/chronos2/model.py ; chronos2_hourly/kalman_residual.py ; deliverables/Note_explicative_Kalman.txt.

## Slide 4: Introduction de la génération nucléaire française
Source et gel
Prévision Saturn de production nucléaire FR en GW
Vintage disponible à D−1, 08 h, heure de Paris
730 jours historiques et la journée à prévoir
Dans Chronos-2
Ajoutée au contexte historique
Ajoutée comme covariable future connue
Chronos-2 reste gelé, sans nouvel entraînement
Dans les correcteurs
Feature dédiée du correcteur résiduel
Variable « market » supplémentaire dans Kalman
Charge résiduelle inchangée et unités séparées
Le pipeline ajoute une prévision de production, jamais la réalisation. Cette variante reste séparée du modèle standard.
CHALLENGER NUCLÉAIRE
Notes: La source est la série Saturn power.fr.generation.nuclear.gw.fcst. Elle représente une prévision de production nucléaire française en GW, distincte de la disponibilité REMIT et de la production réalisée.
Pour chaque journée de livraison, le pipeline sélectionne le dernier vintage disponible à D−1 08 h, heure de Paris. Il utilise 730 jours historiques complets ainsi que la journée à prévoir.
La variable nucléaire entre dans le contexte de Chronos-2 et dans ses covariables futures connues. Le réseau Chronos-2 reste gelé : il n’est ni réentraîné ni adapté par LoRA.
Le correcteur résiduel reçoit une feature dédiée nommée known_fr_nuclear_generation_fcst_gw_oracle. Le mot oracle est un nom technique du mécanisme de covariable future connue : les valeurs restent des prévisions disponibles à la date de coupure, jamais des réalisations futures.
Le Kalman ajoute le nucléaire au groupe market. La charge résiduelle n’est pas modifiée, afin de ne pas mélanger une production en GW avec un agrégat de charge résiduelle.
Cette fonctionnalité est un challenger séparé. Elle produit nuclear_autonomous ou nuclear_kalman et ne modifie pas le pipeline standard. Son gain propre doit encore être isolé par une comparaison contrôlée avec et sans nucléaire.
Sources : NUCLEAR_FORECAST.md ; chronos2_hourly/nuclear_forecast.py ; config/nuclear_forecast.yaml ; Forecast.ps1.

## Slide 5: La prévision du 9 septembre 2026
152,8
Prix moyen P50
EUR/MWh
68,7
Largeur maximale P10–P90
à 16 h
Le creux intervient à 13 h, puis la courbe remonte rapidement vers un pic à 19 h.
Chart: Prix horaire prévu, EUR/MWh
| 00 h | 01 h | 02 h | 03 h | 04 h | 05 h | 06 h | 07 h | 08 h | 09 h | 10 h | 11 h | 12 h | 13 h | 14 h | 15 h | 16 h | 17 h | 18 h | 19 h | 20 h | 21 h | 22 h | 23 h
P10 | 149.9588 | 137.7572 | 127.8176 | 121.3686 | 124.4128 | 137.5156 | 165.0424 | 184.6825 | 174.5328 | 146.5463 | 118.5717 | 83.3188 | 60.6118 | 48.0792 | 55.3307 | 61.5315 | 78.6747 | 130.1891 | 171.1508 | 202.6033 | 201.9018 | 187.9455 | 176.8143 | 164.2986
P90 | 162.2507 | 154.6576 | 147.6583 | 145.3946 | 149.8418 | 163.1882 | 191.8681 | 213.2218 | 204.5584 | 180.6123 | 157.0424 | 135.0407 | 122.2133 | 109.0324 | 115.4523 | 123.3433 | 147.3235 | 180.9118 | 219.0137 | 251.7794 | 253.1617 | 229.3441 | 208.2303 | 193.1316
P50 | 157.3848 | 146.9036 | 138.933 | 133.1242 | 137.2947 | 151.261 | 178.4305 | 197.8477 | 189.5328 | 163.8534 | 137.8642 | 110.4236 | 92.8364 | 78.5961 | 86.0374 | 91.7833 | 109.0995 | 153.0656 | 193.0789 | 222.885 | 222.7044 | 205.1301 | 191.2189 | 178.08
Notes: P50 est la trajectoire centrale. P10 et P90 encadrent l’incertitude du modèle : la valeur réalisée est attendue entre ces deux bornes dans environ 80 % des cas si le modèle est bien calibré.
Chiffres du jour : moyenne P50 152,81 EUR/MWh ; minimum 78,60 EUR/MWh à 13 h ; maximum 222,89 EUR/MWh à 19 h ; largeur maximale P10–P90 68,65 EUR/MWh à 16 h.
Source : C:\Users\BQ6757\chronos2_v1\runs\exports\2026-09-09\fr\kalman\forecast_fr_2026-09-09_kalman.csv

## Slide 6: Le Kalman améliore la précision moyenne
1,2 %
Gain de MAE
par rapport au correcteur résiduel
−0,56
Biais moyen après Kalman
EUR/MWh
Évaluation causale sur 365 jours et 8 760 heures. La correction de Kalman réduit la MAE et la RMSE, tout en rapprochant le biais de zéro. La MAE des variations horaires est légèrement moins bonne.
Chart: Erreur historique, EUR/MWh
| MAE | RMSE
Correcteur résiduel | 12.705 | 20.3742
Après Kalman | 12.5521 | 20.0488
Notes: La MAE est la taille moyenne des erreurs, sans tenir compte du signe. Le biais est la moyenne signée : un biais proche de zéro indique qu’il n’y a pas de surestimation ou de sous-estimation systématique.
Résultats : MAE 12,5521 contre 12,7050, gain 1,2034 % ; RMSE 20,0488 contre 20,3742, gain 1,5974 % ; biais −0,5590 contre −1,2297 ; corrélation 0,9320 contre 0,9299.
Point de vigilance : ramp MAE 7,2255 contre 7,2052. Le Kalman améliore le niveau de prix moyen, mais pas toutes les transitions horaires.
Source : runs/exports/2026-09-09/fr/kalman/forecast_fr_2026-09-09_kalman.html et kalman_filter_audit.json.

## Slide 7: À retenir Une prévision, une fourchette, des garde-fous
Présenter ensemble la courbe P50,
l’intervalle P10–P90 et la performance historique.
FORECAST FRANCE · 9 SEPTEMBRE 2026
Notes: Conclusion proposée : Chronos-2 fournit la structure principale, le correcteur résiduel retire les erreurs récurrentes et le Kalman adapte prudemment la prévision au régime récent.
Pour lire le rapport, commencer par P50, regarder ensuite la largeur P10–P90, puis mettre la prévision en perspective avec les métriques historiques.
Le benchmark Storm sert à comparer les résultats après coup. Il n’entre pas dans le filtre de Kalman.
Source : runs/exports/2026-09-09/fr/kalman/forecast_fr_2026-09-09_kalman.html et kalman_filter_audit.json.